## Slide 1: POGONSKI AGREGATI

## Slide 2: Definicija i vrste motora
Motor je pogonska masina koja neki vid energije pretvara u mehanicki rad.
Zavisno od toga koji vid energije pretvara u mehanicki rad razlikujemo:
  Elektromotori
  Toplotni motori
  Hidraulicni motori
  Pneumatski motori itd.

## Slide 3
Motori
Elektromotori
Toplotni motori
Hidraulicni motori
Pneumatski motori
Motori SUS
Motori
SSS
Parna turbina
Parna masina
Motori promenljive zapremine
Strujni motori
Gasna turbina
Rotacioni motori
Klipni motori

## Slide 4: Osnovne prednosti strujnih motora:
Jednostavnost
Mali broj delova
Mala masa i gabariti
Visoka specificna snaga
Osnovni nedostak strujnih motora je:
nedovoljno visok stepen korisnosti
Strujni motori

## Slide 5: Osnovne prednosti motora promenljive zapremine (klipni motori):
Relativno dobra ekonomicnost goriva
Relativno dobra specificna snaga
Dobra kompaktnost pogonskog agregata
Koriste gorivo visoke energetske sabijenosti sto omogucuje dobar radijus kretanja za dati kapacitet rezervoara
Brza spremnost za rad
Trose gorivo samo dok rade
Motori promenljive zapremine (klipni motori)

## Slide 6: Ovi motori imaju izvesne nedostatke:
Velika zavisnost od kvaliteta goriva
Lose ekoloske karakteristike
Znatna buka
Nesamostalan pocetak rada
Nemogucnost preopterecenja motora
Komplikovanost konstrukcije
Zahteva strucno rukovanje i odrzavanje
Visoka cena i deficitarnost naftnog goriva.

## Slide 7: Princip rada i osnovni delovi klipnih motora:
S obzirom na izvodjenje klipnog mehanizma ovi motori se mogu podeliti u dve grupe:
Motori sa oscilujucim klipovima (klipni motori)
Motori sa obrtnim klipovima (rotacioni motori)
Promenljivost zapremine radnog prostora ostvaruje se posredsvom klipnog mehanizma, ciji su osnovni delovi:
Klip
Klipnjaca
Kolenasto vratilo

## Slide 8
Klipni mehanizam se krece u osnovi strukture motora koju cine sledeci nepokretni delovi:
Donje kuciste motora ili korito motora
Blok cilindara
Cilindarska glava
Od svih obrtnih motora najvecu prakticnu primenu su nasli tzv. Vankel motori.

## Slide 9: Osnovne prednosti rotacionih motora:
Manji broj delova
Manja tezina i gabariti
Odsustvo vibracija zbog nepostojanja oscilujuceg klipa
Mogucnost rada sa visokim brojevima obrtaja
Visoka specificna snaga
Rotacioni motori

## Slide 10: Osnovni nedostaci ovih motora:
Problem manjeg veka motora
Vece termicko opterecenje
Losija ekonomicnost
Nepovoljna izduvna emisija

## Slide 11: VRSTE I PODELE MOTORA
Podela motora prema procesu odvijanja sagorevanja
Prema nacinu obrazovanja smese i odvijanju sagorevanja klipni motori se dele na :
OTO motori
Dizel motori

## Slide 12: OTO motori
Oto motori su motori sus kod kojih se paljenje smese obavlja stranom energijom odnosno pomocu varnice.
Osnovne karakteristike ovih motora su:
Rad sa homogenom smesom
Najcesce, spoljnje obrazovanje smese
Paljenje smese stranom energijom

## Slide 13: Dizel motori
Dizel motori su klipni motori kod kojih se paljenje goriva vrsi na racun energije sabijenog vazduha.
Osnovne osobine ovih motora su sledece:
Rad sa heterogenom smesom
Unutrasnje obrazovanje gorive smese
Paljenje smese goriva i vazduha vrsi se sopstvenom energijom sabijenog vazduha

## Slide 14: Podela motora prema nacinu izmene radne materije
Prema izvodjenju procesa punjenja i praznjenja cilindra klipni motori se dele u dve grupe:
Cetvorotaktni motori
Dvotaktni motori

## Slide 15: Podela motora po konstrukcijskom izvodjenju
Po broju cilindra mogu biti: jednoclindricni ili visecilindricni (dvo-, tro-, cetvoro-, peto-, sesto-, osmo-, dvanaesto-, itd.)
Prema polozaju cilindra motori mogu biti: vertikalni, horizontalni, pod uglom, zavisno od polozaja ose cilindra.
Prema rasporedu cilindara: Linijski L-motor, V-motor, bokser B-motor, W-motor, H-motor i dr.
Prema broju radnih klipova u cilindru: motori sa jednim ili sa dva klipa.

## Slide 16
Prema brzohodnosti motora: sporohodni motori (sa brojem obrtaja n<250), srednje brzohodni motori (250-1000), brzohodni (1000-3000), super brzohodni (n>3000)
Prema nameni: stacionarni motori, vozilski, brodski, avionski itd.
Prema vrsti hladjenja: motori sa vazdusnim i vodenim hladjenjem
Prema vrsti koriscenog goriva: gasni motori, motori sa tecnim gorivom i visegorivi motori.

## Slide 17: Goriva za motore sus
Osnovni zahtevi motora u pogledu potrebnog kvaliteta goriva su:
Visoka energetska svojstva
Lako obrazovanje smese pri svim radnim uslovima
Velika brzina sagorevanja
Dobra otpornost ka detonaciji
Sagorevanje bez taloga, pepela i ostataka
Gorivo mora biti hemijski stabilno
Mora biti pogodno za unistenje i manipulaciju
Niska cena goriva

## Slide 18: Ugljovodonicna goriva
Sve prethodne navedene zahteve ispunjavaju ugljovodonisna goriva a to su gasna i tecna goriva na bazi derivata nafte.
Osnovne prdnosti gasnih goriva su:
Dobro i lako obrazovanje smese
Pravilno sagorevanje u motoru pri niskim temperaturama
Sagorevanje bez ostataka i taloga
Imaju dobru otpornost ka detonaciji
Povoljan sastav produkta sagorevanja.

## Slide 19: Tecna goriva
Danas se koriste sledece vrste naftnih tecnih goriva:
Benzin
Kerozin
Lako dizel gorivo
Tesko dizel gorivo

## Slide 20: Alternativna goriva
Kao najperspektivnija alternativna goriva se smatraju goriva na bazi alkohola i vodonika.
Alkoholna goriva
Lako obrazuju smesu s vazduhom
Imaju dobru toplotnu moc i brzinu sagorevanja
Dobru otpornost na detonaciju
Pogodna su za distribuciju i manipulaciju itd.
Osnovna alkoholna goriva su metanol i etanol.

## Slide 21: vodonik
Vodonik je skoro idealan kao gorivo jer:
Perfektno obrazuje smesu
Ima veliku brzinu sagorevanja
Emituje neskodljive produkte sagorevanja
Najveci probelom njegove primene je otezana distribucija, manipulacija i skladistenje na vozilu.

## Slide 22: Osnovne karakteristike motorskih goriva
Donja toplotna moc goriva
Stehiometrijska kolicina vazduha
Granice upaljivosti smese
Otpornost goriva na detonaciju
Sklonost goriva ka upaljenju
Temperatura samopaljenja
Temperatura paljenja
Temeperatura kristalizacije
Sadrzaj sumpora
Kriva isparenja
Procenat koksa, pepela, olova, aromata i dr.